| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Elektronischer Heizkostenverteiler Fernfühlergerät Typ: doprimo 3 ready, Art.: 11191 Elektronischer Heizkostenverteiler zur heizkörperweisen Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs. Zugelassen nach HKVO und der Europäischen Norm (EN 834) - A2.01.2004 2-Fühlergerät; bei Wärmestau automatische Umschaltung in 1-Fühlerbetrieb; Speicher für 14 Vormonats-, Vorjahres- und Vorvorjahreswerte; jeweils der letzte Tag des Monats als Übertragungsstichtag der Speicherinhalte programmierbar. Max. Temperatur (Heizkörper-Sensor) aktuell und Vorjahr speicherbar. Zählbeginndatum programmierbar. Aktueller Anzeigewert, Vorjahreswert, Betriebsmodus per Knopfdruck aktivierbar und im Wechsel von 2 sec. auf dem 5-stelligen LC-Display sichtbar. Integriertes Funkmodul zur nachträglichen Aktivierung und Nutzung der Funkablesung ohne Betreten der Nutzeinheit. Integrierbar in ein zentral/fernauslesbares, batteriebetriebenes Funknetzwerk. Programmierbar mit einer Produktenskala, sowie als 1-Fühler mit Startfühler. Anzeige hochtemperaturfeste 5-stellige + Symbol LCD Anzeigegeschwindigkeit entsprechend EN 834 Funktionstest selbständig und zusätzlich über Funkschnittstelle aktivier- und kontrollierbar Starttemperatur (Startfühler) Δtm > 4,5 K (Heizkörpertemperatur-Raum- lufttemperatur); Temperatur am Heizkörper > 23 °C Saisonale Heizbetriebserkennung Sommer/Winter 40 °C/29 °C höchste mittlere Auslegungs- Heizmediumtemperatur 110 °C niedrigste mittlere Auslegungs- Heizmediumtemperatur 35 °C Abmessungen H/B/T (Gehäuse) 190,2/51,6/31,6 mm Abmessungen H/B/T (Fühler) 45,0/12,9/11,5 mm Länge Fühlerkabel 3 m Werkstoff ABS-Kunststoff |  |  |