Ausschreibungstext M-Bus Connect Box

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis Euro | Gesamt- preis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M-Bus Connect Box bestehend aus: Kombination aus Schutzkontakt-Steckdose und dreipoligen In-Line Steckverbinder zur Spannungsversorgung und Ankopplung eines mobilen Level-Converters an ein vorhandenes M-Bus Netzwerk. Technische Daten Betriebsspannung: 250 V AC Max. Nennstrom: 10 A Temperaturbereich: -20.. 70°C Gehäuse: Thermoelastischer Kunststoff Schutzart: IP 44 Abmessungen: 77 x 77 x 60 bzw. 154 x154 x 120 ( H x B x T ) in mm Anschlüsse: Messing vernickelt Schraublose Klemmen bei Schutzkontakt-Steckdose Schraub-Klemmen bei In-Line Verbinder für Querschnitte 2,5 mm² Art.-Nr.: 19963 M-Bus Connect-Box Fahrtkostenanteil |  |  |