Ausschreibungstext Gebäudezentrale M-Bus Level-Converter LC 250

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gebäudezentrale M-Bus Level Converter LC 250 bestehend aus: Volldigitale M-Bus Master für bis zu 250 M-Bus Endgeräte. Er dient als Schnittstelle zwischen dem PC/Modem und dem M-Bus Netz. Der LC 250 stellt die zum Betrieb erforderliche Betriebsspannung zur Verfügung und regelt den Datenverkehr zwischen der Inbetriebnahme-, Verwaltungs-, und Ausles-Software M-Bus VIEW und den Verbrauchsmessgeräten. Er kann direkt per serieller RS232 Schnittstelle mit einem PC oder mit einem Modem verbunden werden. Zur Auslesung des Level Converter LC 250 sind mehrere Möglichkeiten gegeben. Direktauslesung über RS232 auf einen PC (fest angeschlossen). Datenfernübertragung mittels Modem und externem PC-Leitstellen Der Level-Converter besitzt auf der Vorderseite 4 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände und zur Anzeige der DTE-Schnittstellensignale (RS-232). Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V ± 10% AC Netzfrequenz: 50 Hz Leistungsaufnahme: max. 40 W Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 0.. 60°C Lagerung: -20.. 70°C Kunststoffgehäuse mit Kabelstopfbuchsen PG9: 1 Stück Kabelstopfbuchsen PG11: 1 Stück 9polige SUB-D-Buchse: 1 Stück Gewicht: ca. 2,9 kg Abmessungen ca.: 230 x 180 x 90 mm (H, B, T) Lieferumfang: Level Converter LC 250, Schrauben und Dübel, Betriebsanleitung |  |  |

Ausschreibungstext Gebäudezentrale M-Bus Level-Converter LC 250

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schnittstellen: M-Bus-Schnittstelle: nach IEC 870-5 zum Anschluss von max. 250 Endgeräten Leitungsart (Kabel): 2-adrig Querschnitt: 0,5-1,5 mm2 Leitungslänge: max. 4.000 m (Gesamtkabellänge) Datenübertragung M-Bus: 300 / 2400 Baud Parametrierschnittstelle: 1 x galvanisch RS232, 300/2400 Baud, Schnittstelle zum Konfigurieren der Zentrale und Auslesen der Daten Schnittstelle für Modem-Anschluss Art.-Nr.: 19883 M-Bus Level-Converter Art.-Nr.: 98973 Montage M-Bus Level-Converter Art.-Nr. 98974 Inbetriebnahme M-Bus Level-Converter Fahrtkostenanteil |  |  |