Ausschreibungstext M-Bus Switcher

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis Euro | Gesamt- preis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M-Bus Switcher bestehend aus: Bus-Multiplexer mit 8 Kanälen, wobei an jeden Kanal bis zu 250 Endgeräte angeschlossen werden können, zur Auslesung von bis zu 2000 Endgeräten über einen Pegelwandler, sowie bei Fernauslesung über ein Modem. Technische Daten Betriebsspannung: 230 V AC Leistungsaufnahme: ca. 1 Max. Schaltstrom: 10 A Temperaturbereich: -15.. 70°C Lagertemperatur: -30.. 70°C Luftfeuchtigkeit: 5.. 95% nicht kondensierend Gehäuse: ABS, Farbe RAL 7035 Lichtgrau Kabelverschraubungen: 4.. 10 mm Schutzart: IP 54 Abmessungen: 160 x 240 x 60 ( H x B x T ) in mm Anzeige: 7-Segment, zur Anzeige der Buslinie Anschlüsse: Netzteilanschluss Anschlussklemmen für Busleitungen Lieferumfang: 230V Steckernetzteil mit 7,5V AV Ausgang Art.-Nr.: 19887 M-Bus BusSwitcher Art.-Nr.: 98975 Montage M-Bus BusSwitcher Art.-Nr. 98976 Inbetriebnahme M-Bus BusSwitcher Fahrtkostenanteil |  |  |