Ausschreibungstext domaqua® m  M-Bus fähiger Zähler Modul mbus

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | domaqua m Einstrahl-Flügelradzähler; Volltrockenläufer mit Magnet-kupplung; Magn. Abschirmung nach VDDW Standard – EN 14154; Rollenzählwerk; Anzeige in m³, 8 - stellig (3 Kommastellen); kleinste Ableseeinheit 1 Liter. Nachrüstung durch entfernen des Leermodul auf Stichtags-, Funk-, M-Bus- und Kontaktausgangsfähigen Wasserzähler. EG-Zulassungs-Nr. D 98/6.331.93 warm EG-Zulassungs-Nr. D 98/6.131.09 kalt Metrologische Klasse A (vertikal) und B (horizontal) Technische Daten: Nenndruck PN: 10 bar Prüfdruck: 16 bar Druckverlust bei Dauerbelastung: 0,20 bar Nenntemperatur warm: bis 90° C Nenntemperatur kalt: bis 30° C Schutzart: IP 65 Art-Nr. 16094 domaqua m Aufputzwasserzähler warm Qn 1,5 m3/h, Baulänge 80 mm Art-Nr. 16095 domaqua m Aufputzwasserzähler warm Qn 1,5 m3/h, Baulänge 110 mm Art-Nr. 16096 domaqua m Aufputzwasserzähler warm Qn 1,5 m3/h, Baulänge 130 mm Art-Nr. 16097 domaqua m Aufputzwasserzähler warm Qn 2,5 m3/h, Baulänge 130 mm |  |  |

Ausschreibungstext domaqua® m  M-Bus fähiger Zähler Modul mbus

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Art-Nr. 16090 domaqua m Aufputzwasserzähler kalt Qn 1,5 m3/h, Baulänge 80 mm Art-Nr. 16091 domaqua m Aufputzwasserzähler kalt Qn 1,5 m3/h, Baulänge 110 mm Art-Nr. 16092 domaqua m Aufputzwasserzähler kalt Qn 1,5 m3/h, Baulänge 130 mm Art-Nr. 16093 domaqua m Aufputzwasserzähler kalt Qn 2,5 m3/h, Baulänge 130 mm Art.-Nr. 19402 M-Bus Modul mbus für modularen Wasserzähler Technische Daten M – Bus Modul mbus: Gespeicherte Werte: aktueller Messwert 18 - Monatsentwerte 2 – Stichtagswerte Protokoll: EN 1434-3 Baudrate: 300, 2400 Primäradresse: 1 – 250 (0 bei Auslieferung) Kabellänge: 1,0 m Schutzart IP 65 Stromversorgung: 10 Jahre + 1 Jahr Reserve Übertragungstechnik: elektronisch Rückwirkungsfrei Rückflusserkennung magnetfrei Auflösung: 10 Liter Schnittstelle: optische Schnittstelle |  |  |

Ausschreibungstext domaqua® m  M-Bus fähiger Zähler Modul mbus

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Amtliche Eichgebühr für Warmwasserzähler Amtliche Eichgebühr für Kaltwasserzähler Art.-Nr. 19833 Funktionskontrolle/Eichüberwachung/Verplombung/ Datenerfassung Art.-Nr. 19834 Montage/ Programmierung Modul M- Bus für modularen Wasserzähler durch den ista Kundendienst Art. – Nr. 52110 Anschluss pro Messstelle an das M – Bus Netz Fahrtkostenanteil Kundendienst |  |  |