Ausschreibungstext sensonic® II,  Kompaktgeräte-Wandausführung

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sensonic® II – Kompaktgerät - Wandausführung mit integrierter 6-Jahres-Batterie Technische Konzeption wie bei der Kompaktausführung. bestehend aus: Mikroprozessor-Rechenwerk mit Vorlauf-/Rücklauftemperaturfühler, einschliesslich Konsohle. Mehrstrahlflügelradzähler als Volumenmessteil mit extrem verschleiß- armer, magnetfreier induktiver Abtastung und integriertem Rücklauftemperaturfühler. Integrierter Sensortaste mit Displayaktivierung durch Berührung. Optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung. LC-Display mit 5 Anzeige-Schleifen Schleife 1 “Messung” Schleife 2 “Diagnose” Schleife 3 “Typenschild” Schleife 4 “Statistik” Schleife 5 “Tarif” und mit 41 Anzeige-Funktionen wie z. B. Aktueller Verbrauch Verbrauch letzter Stichtag Aktueller Durchfluss Max. Durchfluss, Stunden mit überhöhtem Durchfluss 12 Monatsendwerte Wärmeenergie 12 Monatsendwerte max. Leistungs- und Durchflusswerte |  |  |

Ausschreibungstext sensonic® II,  Kompaktgeräte-Wandausführung

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auszug Technische Daten Hydraulischer Geber Nenndurchfluss qp in m3/h 0,6 1,5 2,5 Druckverlust bei qp (p in bar 0,24 0,23 0,22 Nenndruck PN in bar 16 Grenzwerte Temperaturbereich in °C 10....90 Anschlussleitungslänge flow sensor 3 m Mikroprozessor-Rechenwerk Anzeige 8-stellige Segmentanzeige sowie mehrere Sonderzeichen Grenzwerte des Temperaturbereichs TB in °C 5–150 Grenzwerte der Temperaturdifferenz (t in K 2–100 Stromversorgung 6-Jahresbatterie Temperaturfühler Platin-Widerstandsthermometer Pt 500 Fühlerlänge-Rücklauf 3 m Fühlerlänge-Vorlauf 3 m sensonic® II, Kompaktgerät-Wandausführung mit integrierter 6-Jahres-Batterie Typ Fühlerlänge in m Artikel-Nr. sensonic II 0,6 Wand 3,0  59169 sensonic II 1,5 Wand 3,0  59170 sensonic II 2,5 Wand 3,0  59171 Einbau-Zubehör Typ Artikel-Nr. Kugelhahn EAS Rp 3/4  14947 Kugelhahn EAS Rp 1  14948 Kugelhahn für T-Fühler Rp 1/2  18529 Kugelhahn für T-Fühler Rp 3/4  18527 Kugelhahn für T-Fühler Rp 1  18528 |  |  |

Ausschreibungstext sensonic® II, Kompaktgeräte-Wandausführung

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Weiteres Einbau-Zubehör, siehe Zubehör Wärmezähler Prüfgebühr Kompaktausführung Art.-Nr. 19905 Inbetriebnahme Kompakt Wärmezähler, incl. Verplombung und Datenaufnahme durch den ista Kundendienst Art.-Nr. 19934 Programmierung Wärmezähler M - Bus durch den ista Kundendienst Fahrtkostenanteil |  |  |