| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista Durchfluss-Sensoren Typ: Kontaktwasserzähler qp 150 – 250 m3/h Kontaktwasserzähler zum Anschluss an Mikroprozessor-Rechenwerk sensonic II calculator T250 bestehend aus: Woltmanzähler (Flanschanschluss nach DIN 2501) einschließlich Dichtungen und austauschbarem Impulsgeber mit 3 m Impulsleitung. Woltman-Kontaktwasserzähler Bauart WS nur für waagerechten Einbau qp in m3/h Baulänge in mm DN in mm Lochkreis in mm Artikel-Nr. 150 500 150 240  18766 Woltman-Kontaktwasserzähler Bauart WP nur für waagerechten Einbau qp in m3/h Baulänge in mm DN in mm Lochkreis in mm Artikel-Nr. 250 350 200 295  18768 Woltman-Kontaktwasserzähler Bauart WP für senkrechten Einbau in Steigrohr Leitungen qp in m3/h Baulänge in mm DN in mm Lochkreis in mm Artikel-Nr. 150 300 150 240  18767 250 350 200 295  18768 Woltman-Kontaktwasserzähler Bauart WP für senkrechten Einbau in Fallrohr Leitungen qp in m3/h Baulänge in mm DN in mm Lochkreis in mm Artikel-Nr. 150 300 150 150  18767 250 350 200 200  18768 |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista Durchfluss-Sensoren Typ: Kontaktwasserzähler qp 150 – 250 m3/h Zubehör Pass-Stück Set Gegenflansche, Dichtungen und Schrauben bauseits Typ Artikel-Nr. Pass-Stück Set DN 150x500 mm  17043 Pass-Stück Set DN 200x350 mm  17044 Pass-Stück Set DN 150x300 mm  17048 Pass-Stück Set DN 125x250 mm  17061 Prüfgebühr Durchfluss-Sensoren Inbetriebnahme incl. Verplombung und Datenaufnahme durch den ista Kundendienst, Artikel-Nr. 19921 Fahrtkostenanteil |  |  |