| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Wärmezähler Rechenwerk sensonic II calculator T1/ T25/ T250/ TX Rechenwerk mit integrierter 6-Jahres-Batterie Zähler nach EU-Richtlinie 2014/32/EG gekennzeichnet und zugelassen bestehend aus: Mikroprozessor-Rechenwerk für Kombinationsgeräte ausgeführt ohne Vorlauf-/Rücklauftemperaturfühler. Ausführung TX, Eingangsimpulswertigkeit vom Durchfluss-Sensor für 2,5 / 10 / 100 / 1000 / 2500 Liter pro Impuls programmierbar. (Benötigte Impulsfolge ist bei der Bestellung anzugeben) Integrierter Sensortaste mit Displayaktivierung durch Berührung. Optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung. Integrierter Funkschnittstelle LC-Display mit 5 Anzeige-Schleifen Schleife 1 “Messung” Schleife 2 “Diagnose” Schleife 3 “Typenschild” Schleife 4 “Statistik” Schleife 5 “Tarif” und mit 41 Anzeige-Funktionen wie z. B. Aktueller Verbrauch Verbrauch letzter Stichtag Aktueller Durchfluss Max. Durchfluss, Stunden mit überhöhtem Durchfluss 12 Monatsendwerte Wärmeenergie 12 Monatsendwerte max. Leistungs- und Durchflusswerte Rechenwerk (einschließlich Konsole, Schrauben und Dübel) Auszug Technische Daten: T1 T25 T250 Mikroprozessor-Rechenwerk Anzeige 8-stellige Segmentanzeige sowie mehrere Sonderzeichen Eingangs-Impulswertigkeit 1/Imp. 25 l/Imp. 250 l/Imp. Anschlusstechnik Temperaturfühler 2 oder 4 Leiter Temperaturdifferenz-Unterdrückung < 0,2 K Messempfindlichkeit < 0,01 K |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Wärmezähler Rechenwerk sensonic II calculator T1/ T25/ T250/ TX Typ Artikel-Nr. sensonic II calulator T1  51001 sensonic II calculator T25  51002 sensonic II calculator T250  51003 sensonic II calculator TX  51000 Zusätzlich erforderliches Zubehör: Platin-Widerstandstemperaturfühler für Rechenwerke ohne Temperaturfühler Temperaturfühler nach EU-Richtlinie 2014/32/EG gekennzeichnet und zugelassen Auszug Technische Daten: Temperaturfühler Platin-Widerstandsthermometer Pt 500 Grenzwerte des Temperaturbereiches TB 5–150 °C Grenzwerte der Temperaturdifferenz (t 3–100 K Typ Fühlerlänge in Meter Artikel-Nr PT 500 2-Leitertechnik 3  59142 PT 500 4-Leitertechnik 10  59143 Zubehör für Temperaturfühlereinbau Typ Artikel-Nr. Tauchhülsenset 5/50 mm Schweißmuffe  18391 Tauchhülsenset 5/80 mm Schweißmuffe  18392 Tauchhülsenset 5/150 mm Schweißmuffe  18393 Prüfgebühr Rechenwerk ohne Temperaturfühler Prüfgebühr Temperaturfühler Inbetriebnahme incl. Verplombung und Datenaufnahme durch den ista Kundendienst, Artikel-Nr. 19921 Programmierung Wärmezähler, Artikel-Nr. 19934 Fahrtkostenanteil |  |  |