| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Kompakt – Wärmezähler Typ: sensonic II Wärmezähler in Kompaktausführung mit integrierter 6-Jahres-Batterie und 2 – außenliegenden Temperaturfühlern Wärmezähler nach EU-Richtlinie 2014/32/EG gekennzeichnet und zugelassen bestehend aus: Mehrstrahlflügelradzähler als Durchfluss-Sensor mit extrem verschleiß- armer, magnetfreier induktiver Abtastung. Getrennte Vorlauf-/ Rücklauf- temperaturfühler für den direkten Einbau der Fühler in Kugelhähnen. Integrierter Sensortaste zur Displayaktivierung durch Berührung. Optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung. LC-Display mit 5 Anzeige-Schleifen Schleife 1 “Messung” Schleife 2 “Diagnose” Schleife 3 “Typenschild” Schleife 4 “Statistik” Schleife 5 “Tarif” und mit 41 Anzeige-Funktionen wie z. B. Aktueller Verbrauch Verbrauch letzter Stichtag Aktueller Durchfluss Max. Durchfluss, Stunden mit überhöhtem Durchfluss 12 Monatsendwerte Wärmeenergie 12 Monatsendwerte max. Leistungs- und Durchflusswerte Auszug Technische Daten: Durchfluss-Sensor Nenndurchfluss qp (Qn ) in m3/h 0,6 1,5 2,5 Druckverlust bei qp (Qn) (p in bar 0,16 0,23 0,24 Nenndruck PN in bar 16 Grenzwerte Temperaturbereich in °C 10....90 Mikroprozessor-Rechenwerk Anzeige 8-stellige Segmentanzeige sowie mehrere Sonderzeichen Grenzwerte des Temperaturbereichs TB in °C 5–150 Grenzwerte der Temperaturdifferenz (t in K 2–100 Stromversorgung 6-Jahresbatterie Temperaturfühler Platin-Widerstandsthermometer Pt 500 Fühlerlänge-Rücklauf 1 m Fühlerlänge-Vorlauf w.w.1,5 oder 3 m |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Kompakt – Wärmezähler Typ: sensonic II Kompaktausführung mit integrierter 6-Jahres-Batterie und 2 – außenliegenden Fühlern Typ Fühlerlänge in Meter Artikel-Nr. sensonic II qp 0,6 1,5  59152 sensonic II qp 0,6 3,0  59158 sensonic II qp 1,5 1,5  59154 sensonic II qp 1,5 3,0  59160 sensonic II qp 2,5 1,5  59156 sensonic II qp 2,5 3,0  59161 Einbau-Zubehör Typ Artikel-Nr. Kugelhahn EAS Rp 3/4  14450 Kugelhahn EAS Rp 1  14451 Kugelhahn für T-Fühler Rp 1/2  18529 Kugelhahn für T-Fühler Rp 3/4  18527 Kugelhahn für T-Fühler Rp 3/4  18528 Prüfgebühr Kompaktwärmezähler Inbetriebnahme incl. Verplombung und Datenaufnahme durch den ista Kundendienst, Artikel-Nr. 19905 Programmierung Wärmezähler, Artikel-Nr. 19934 Fahrtkostenanteil |  |  |