| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – kombiniertes Kälte-/ Wärmezähler Rechenwerk Typ: sensonic II calculator T1/ T25/ T250 (Hybridzähler) Rechenwerk mit integrierter 6-Jahres-Batterie Zähler für Wärmeenergie nach EU-Richtlinie 2014/32/EG, für Kälteenergie nach PTB-Richtlinie gekennzeichnet und zugelassen bestehend aus: Mikroprozessor-Rechenwerk für Kombinationsgeräte ausgeführt ohne Vorlauf-/Rücklauftemperaturfühler. Integrierter Sensortaste mit Displayaktivierung durch Berührung. Optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung. LC-Display mit 5 Anzeige-Schleifen Schleife 1 “Messung” Schleife 2 “Diagnose” Schleife 3 “Typenschild” Schleife 4 “Statistik” Schleife 5 “Tarif” und mit 41 Anzeige-Funktionen wie z. B. Aktueller Verbrauch Wärme/ Kälte Verbrauch letzter Stichtag Wärme/ Kälte Aktueller Durchfluss Max. Durchfluss, Stunden mit überhöhtem Durchfluss 12 Monatsendwerte Wärme-/ Kälteenergie 12 Monatsendwerte max. Leistungs- und Durchflusswerte Rechenwerk (einschließlich Konsole, Schrauben und Dübel) Auszug Technische Daten: T1 T25 T250 Mikroprozessor-Rechenwerk Anzeige 8-stellige Segmentanzeige sowie mehrere Sonderzeichen Eingangs-Impulswertigkeit 1/Imp. 25 l/Imp. 250 l/Imp. Anschlusstechnik Temperaturfühler 2 oder 4 Leiter Temperaturdifferenz-Unterdrückung < 0,2 K Messempfindlichkeit < 0,01 K Startbedingungen Wärmemessung (t in K > 0 und Vorl. Temp. > 20 Kältemessung (t in K < 0 und Vorl. Temp. < 20 |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – kombiniertes Kälte-/ Wärmezähler Rechenwerk sensonic II calculator T1/ T25/ T250 (Hybridzähler) Typ Artikel-Nr. sensonic II calulator T1  59173 sensonic II calculator T25  59174 sensonic II calculator T250  59176 Zusätzlich erforderliches Zubehör: Platin-Widerstandstemperaturfühler für Rechenwerke ohne Temperaturfühler Temperaturfühler nach EU-Richtlinie 2014/32/EG gekennzeichnet und zugelassen Auszug Technische Daten: Temperaturfühler Platin-Widerstandsthermometer Pt 500 Grenzwerte des Temperaturbereiches TB 1–150 °C Grenzwerte der Temperaturdifferenz (t 3–100 K Typ Fühlerlänge in Meter Artikel-Nr PT 500 2-Leitertechnik 3  59140 PT 500 4-Leitertechnik 10  59141 Prüfgebühr kombiniertes Kälte-/ Wärmezähler Rechenwerk ohne Temperaturfühler Prüfgebühr Temperaturfühler Inbetriebnahme incl. Verplombung und Datenaufnahme durch den ista Kundendienst, Artikel-Nr. 19921 Programmierung kombinierte Kälte-/ Wärmezähler Rechenwerk, Artikel-Nr. 19934 Fahrtkostenanteil |  |  |