| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista- Durchfluss-Sensor Typ: sensonic II flow sensor Durchfluss-Sensor sensonic II flow sensor zum Anschluss an Mikroprozessor-Rechenwerk sensonic II calculator T1 Zähler nach EU-Richtlinie 2014/32/EG gekennzeichnet und zugelassen bestehend aus: Mehrstrahlflügelradzähler als Durchfluss-Sensor mit extrem verschleiß- armer, magnetfreier induktiver Abtastung. Auszug Technische Daten: Nenndurchfluss qp (Qn) in m3/h 0,6 1,5 2,5 Druckverlust bei qp (Qn) (p in bar 0,16 0,23 0,24 Nenndruck PN in bar 16 Grenzwerte Temperaturbereich °C 10....90 Länge Impulskabel m 3 Typ Artikel-Nr. sensonic II flow sensor qp 0,6  59132 sensonic II flow sensor qp 1,5  59133 sensonic II flow sensor qp 2,5  59134 Einbau-Zubehör: Typ Artikel-Nr. Kugelhahn EAS Rp 3/4  14450 Kugelhahn EAS Rp 1  14451 Kugelhahn für T-Fühler Rp 1/2  18529 Kugelhahn für T-Fühler Rp 3/4  18527 Kugelhahn für T-Fühler Rp 1  18528 Prüfgebühr Durchfluss-Sensor Inbetriebnahme incl. Verplombung und Datenaufnahme durch den ista Kundendienst, Artikel-Nr. 19831 Programmierung Wärmezähler, Artikel-Nr. 19832 Fahrtkostenanteil |  |  |