| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – kombinierte Kompakt Kälte-/ Wärmezähler Typ: sensonic II (Hybridzähler) Kombinierte Kälte-/ Wärmezähler in Kompaktausführung mit integrierter 6-Jahres-Batterie und 2 – außenliegenden Temperaturfühlern Zähler für Wärmeenergie nach EU-Richtlinie 2004/22/EG, für Kälteenergie nach PTB-Richtlinie gekennzeichnet und zugelassen. bestehend aus: Mehrstrahlflügelradzähler als Durchfluss-Sensor mit extrem verschleiß- armer, magnetfreier induktiver Abtastung. Getrennte Vorlauf-/ Rücklauf- temperaturfühler für den direkten Einbau der Fühler in Kugelhähnen. Integrierter Sensortaste zur Displayaktivierung durch Berührung. Optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung. LC-Display mit 5 Anzeige-Schleifen Schleife 1 “Messung” Schleife 2 “Diagnose” Schleife 3 “Typenschild” Schleife 4 “Statistik” Schleife 5 “Tarif” und mit 41 Anzeige-Funktionen wie z. B. Aktueller Verbrauch Wärme/ Kälte Verbrauch letzter Stichtag Wärme/ Kälte Aktueller Durchfluss Max. Durchfluss, Stunden mit überhöhtem Durchfluss 12 Monatsendwerte Wärme-/ Kälteenergie 12 Monatsendwerte max. Leistungs- und Durchflusswerte Auszug Technische Daten: Durchfluss-Sensor Nenndurchfluss qp (Qn ) in m3/h 0,6 1,5 2,5 Druckverlust bei qp (Qn) (p in bar 0,16 0,23 0,24 Nenndruck PN in bar 16 Grenzwerte Temperaturbereich in °C 5....90 Mikroprozessor-Rechenwerk Anzeige 8-stellige Segmentanzeige sowie mehrere Sonderzeichen Grenzwerte des Temperaturbereichs TB in °C 1–150 Grenzwerte der Temperaturdifferenz (t in K 2–100 Startbedingungen Wärmemessung (t in K > 0 und Vorl. Temp. > 20 Kältemessung (t in K < 0 und Vorl. Temp. < 20 Stromversorgung 6-Jahresbatterie Temperaturfühler Platin-Widerstandsthermometer Pt 500 Fühlerlänge-Rücklauf 0,4 m Fühlerlänge-Vorlauf 3 m |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – kombinierte Kompakt Kälte-/ Wärmezähler Typ: sensonic II (Hybridzähler) Kompaktausführung mit integrierter 6-Jahres-Batterie und 2 – außenliegenden Fühlern Typ Fühlerlänge in Meter Artikel-Nr. sensonic II qp 0,6 3,0  59180 sensonic II qp 1,5 3,0  59181 sensonic II qp 2,5 3,0  59182 Einbau-Zubehör Typ Artikel-Nr. Kugelhahn EAS Rp 3/4 (mit zwei integr. Kugelhähnen)  14450 Kugelhahn EAS Rp 1 (mit zwei integr. Kugelhähnen)  14451 Kugelhahn für T-Fühler Rp 1/2  18529 Kugelhahn für T-Fühler Rp 3/4  18527 Kugelhahn für T-Fühler Rp 3/4  18528 Prüfgebühr kombinierte Kompakt Kälte-/ Wärmezähler Inbetriebnahme incl. Verplombung und Datenaufnahme durch den ista Kundendienst, Artikel-Nr. 19905 Programmierung kombinierte Kompakt Kälte-/ Wärmezähler, Artikel-Nr. 19934 Fahrtkostenanteil |  |  |