| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler Typ: Kaltwasserausführungen Art-Nr. 16782 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler R 3/4 T30; Q3 4,0 m3/h, R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h5,5 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 105 mm, PN 16 bar Art-Nr. 16776 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler R 3/4 bis T30; Q3 4,0 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 5,5 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 190 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16776 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler R 3/4 T30; Q3 4,0 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 5,5 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 190 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-Nr. 16777 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler; R 1 bis T30; Q3 10 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 12 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 260 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16783 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler; R 1 T30; Q3 10 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 12 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 150 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16777 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler; R 1 bis T30; Q3 10 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 12 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 260 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-Nr. 16778 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler; R 1 1/2 T30; Q3 16 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 14 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 300 mm; PN 16 bar |  |  |
| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler Typ: Kaltwasserausführungen - Fortsetzung Art-Nr.16784 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler; R 1 1/2 T30; Q3 16 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 14 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16778 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler; R 1 1/2 T30; Q3 16 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 14 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Kaltwasserzähler |  |  |
| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler Typ: Kaltwasserausführungen Art-Nr. 16703 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 50 T30; Q3 25 m3/h; R (Q3/Q1) 40 Anlaufwert l/h 60 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 270 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche Bauseits Art-Nr. 16713 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 50 T30; Q3 40 m3/h; R (Q3/Q1) 63 Anlaufwert l/h 90 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16743 Woltman-Kaltwasserzähler, DN 50 bis T30; Q3 40 m3/h, Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; R (Q3/Q1) 63 Anlaufwert l/h 90 4-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-.Nr. 16718 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 65 bis T30; Q3 63 m3/h; R (Q3/Q1) 100 Anlaufwert l/h 90 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16704 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 80 bis T30; Q3 63 m3/h R (Q3/Q1) 40 Anlaufwert l/h90 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16714 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 80 bis T30; Q3 100 m3/h; R (Q3/Q1) 100 Anlaufwert l/h 160 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 225 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16744 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 80 bis T30; Q3 100 m3/h; R (Q3/Q1) 100 Anlaufwert l/h 160 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 225 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Kaltwasserzähler |  |  |
| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler Typ: Kaltwasserausführungen - Fortsetzung Art-Nr. 16705 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 100 bis T30; Q3 100 m3/h; R (Q3/Q1) 40 Anlaufwert l/h 250 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 360 mm; PN 16 bar;8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16715 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 100 bis T30; Q3 160 m3/h; R (Q3/Q1) 100 Anlaufwert l/h 190 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 250 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16745 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 100 bis T30; Q3 160 m3/h; R (Q3/Q1) 100 Anlaufwert l/h 190 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 250 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-Nr. 16706 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 150 bis T30; Q3 250 m3/h; R (Q3/Q1) 40 Anlaufwert l/h 100 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 500 mm; PN 16 bar;8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16716 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 150 bis T30; Q3 150 m3/h; R (Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 2500 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16746 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 150 bis T30; Q3 250 m3/h; R (Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 2500 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Kaltwasserzähler |  |  |
| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler Typ: Warmwasserausführungen Art-Nr. 16785 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler; R 3/4 bis T30; Q3 4 m3/h; R(Q3/Q1) 40 Anlaufwert l/h 15 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 190 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Warmwasserzähler Art-Nr. 16774 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler; R 1 bis T30/90; Q3 6 m3/h; R Q3/Q1 80 Anlaufwert in l/h 12 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 260 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16786 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler; R 1 bis T30/90; Q3 6,3 m3/h; R(Q3/Q1) 40 Anlaufwert l/h 22 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 150 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16780 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler; R 1 bis T30/90; Q3 6,3 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 12 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 150 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Warmwasserzähler Art-Nr. 16775 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler; R 1 1/2 bis T30/90; Q3 16 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 22 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 300 mm; PN 16 bar |  |  |
| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
|  |  | Art-Nr. 16781 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler; R 1 1/2 bis T30/90; Q3 16 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 14 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16787 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler; R 1 1/2 bis T30/90; Q3 16 m3/h; R(Q3/Q1) 40 Anlaufwert l/h 50 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Warmwasserzähler |  |  |
| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler Typ: Warmwasserausführungen Art-Nr. 16723 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 50 bis T30/90; Q3 25 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 100 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 270 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16733 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 50 bis T30/90; Q3 40 m3/h; R(Q3/Q1) 100 Anlaufwert l/h 90 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16753 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 50 bis T30/90; Q3 63 m3/h R(Q3/Q1) 100 Anlaufwert l/h 90 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16724 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 80 bis T30/90; Q3 63 m3/h, R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 90 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16734 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 80 bis T30/90; Q3 100 m3/h; R(Q3/Q1) 160 Anlaufwert l/h 160 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 225 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16754 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 80 bis T30/90; Q3 100 m3/h; R(Q3/Q1) 160 Anlaufwert l/h 160 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 225 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Warmwasserzähler |  |  |
| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler Typ: Warmwasserausführungen Art-Nr. 16725 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 100 bis T30/90; Q3 100 m3/h; R(Q3/Q1) 80 Anlaufwert l/h 90 Fließrichtung waagerecht; Baulänge 360 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16735 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 100 bis T30/90; Q3 160 m3/h; R(Q3/Q1) 200 Anlaufwert l/h 190 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 250 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16755 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 100 bis T30/90; Q3 160 m3/h; R(Q3/Q1) 200 Anlaufwert l/h 190 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 250 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Warmwasserzähler Art-Nr. 16726 Woltman-Warmwasserzähler DN 150 bis T30/90; Q3 150 m3/h; R(Q3/Q1) - Anlaufwert l/h - Fließrichtung waagerecht; Baulänge 500 mm, PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16736 Woltman-Warmwasserzähler DN 150 bis T30/90; Q3 400 m3/h; R(Q3/Q1) 200 Anlaufwert l/h 5000 Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16756 Woltman-Warmwasserzähler DN 150 bis T30/90; Q3 400 m3/h; R(Q3/Q1) 200 Anlaufwert l/h 5000 Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits R(Q3/Q1) 200 Anlaufwert l/h 5000 Prüfgebühr für Warmwasserzähler |  |  |