| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler mit Kontaktausgang Typ: Kaltwasserausführungen Art-Nr. 16807 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 3/4 bis 30° C; Qn 2,5 m3/h, Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 105 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16867 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 3/4 bis 30° C; Qn 2,5 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 190 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-Nr. 16801 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 bis 30° C; Qn 6 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 260 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16811 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 bis 30° C; Qn 6 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 150 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-Nr. 16802 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 1/2 bis 30° C; Qn 10 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 300 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16812 Mehrstrahl-Flügelrad-Kaltwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 1/2 bis 30° C; Qn 10 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Kaltwasserzähler |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler mit Kontaktausgang Typ: Kaltwasserausführungen Art-Nr. 16703 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 50 bis 30° C; Qn 15 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 270 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16713 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 50 bis 30° C; Qn 15 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16743 Woltman-Kaltwasserzähler, DN 50 bis 30° C; Qn 15 m3/h, Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art. – Nr. 16718 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 65 bis 30° C; Qn 25 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16704 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 80 bis 30° C; Qn 40 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16714 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 80 bis 30° C; Qn 40 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 225 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16744 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 80 bis 30° C; Qn 40 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 225 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-Nr. 16705 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 100 bis 30° C; Qn 60 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 360 mm; PN 16 bar;8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16715 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 100 bis 30° C; Qn 60 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 250 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits |  |  |

Ausschreibungstext  Haus - / Großwasserzähler Kalt, mit Kontaktausgang

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler mit Kontaktausgang Typ: Kaltwasserausführungen Art-Nr. 16745 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 100 bis 30° C; Qn 60 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 250 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-Nr. 16706 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 150 bis 30° C; Qn 150 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 500 mm; PN 16 bar;8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16716 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 150 bis 30° C; Qn 150 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16746 Woltman-Kaltwasserzähler; DN 150 bis 30° C; Qn 150 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Kaltwasserzähler Art-Nr. 16891 Kontaktausgang für Woltmann-Kaltwasserzähler; DN 50 bis DN 100 wahlweise mit Kontaktausgang 100 Liter/ Impuls oder 1.000 Liter/ Impuls frei wählbar; DN 150 wahlweise mit Kontaktausgang 1.000 Liter/ Impuls oder 10.000 Liter/ Impuls frei wählbar; Kabellänge 2 m Kontaktstecker wird nachträglich im Zählwerk, ohne Zerstörung der Eichplombe, installiert |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler mit Kontaktausgang Typ: Warmwasserausführungen Art-Nr. 16808 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 3/4 bis 90° C; Qn 2,5 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 105 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16865 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 3/4 bis 90° C; Qn 2,5 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 190 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16866 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 3/4 bis 90° C; Qn 2,5 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 190 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Warmwasserzähler Art-Nr. 16821 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 bis 90° C; Qn 6 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 260 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16831 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 bis 90° C; Qn 6 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 150 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16851 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 bis 90° C; Qn 6 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 150 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Warmwasserzähler Art-Nr. 16822 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 1/2 bis 90° C; Qn 10 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 300 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16832 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler mit Kontaktausgang; Kontaktfolge 100 Liter/ Impuls; Kabellänge 2 m; R 1 1/2 bis 90° C; Qn 10 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar Art-Nr. 16852 Mehrstrahl-Flügelrad-Warmwasserzähler; R 1 1/2 bis 90° C; Qn 10 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar Prüfgebühr für Warmwasserzähler |  |  |

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler mit Kontaktausgang Typ: Kaltwasserausführungen Art-Nr. 16723 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 50 bis 90° C; Qn 15 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 270 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16733 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 50 bis 90° C; Qn 15 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16753 Woltman-Warmwasserzähler; Volltrockenläufer DN 50 bis 90° C; Qn 15 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 200 mm; PN 16 bar; 4-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16724 Woltman-Warmwasserzähler DN 80 bis 90° C; Qn 40 m3/h, Fließrichtung waagerecht; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16734 Woltman-Warmwasserzähler DN 80 bis 90° C; Qn 40 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 225 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16754 Woltman-Warmwasserzähler DN 80 bis 90° C; Qn 40 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 225 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Warmwasserzähler Art-Nr. 16725 Woltman-Warmwasserzähler DN 100 bis 90° C; Qn 60 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 360 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16735 Woltman-Warmwasserzähler DN 100 bis 90° C; Qn 60 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 250 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits |  |  |

Ausschreibungstext  Haus - / Großwasserzähler Warm, mit Kontaktausgang

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Haus - / Großwasserzähler mit Kontaktausgang Typ: Kaltwasserausführungen Art-Nr. 16755 Woltman-Warmwasserzähler DN 100 bis 90° C; Qn 60 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 250 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Warmwasserzähler Art-Nr. 16726 Woltman-Warmwasserzähler DN 150 bis 90° C; Qn 150 m3/h; Fließrichtung waagerecht; Baulänge 500 mm, PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16736 Woltman-Warmwasserzähler DN 150 bis 90° C; Qn 150 m3/h; Fließrichtung Steigrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Art-Nr. 16756 Woltman-Warmwasserzähler DN 150 bis 90° C; Qn 150 m3/h; Fließrichtung Fallrohr; Baulänge 300 mm; PN 16 bar; 8-Loch-Gegenflansche bauseits Prüfgebühr für Warmwasserzähler Art-Nr. 16891 Kontaktausgang für Woltmann-Kaltwasserzähler; DN 50 bis DN 100 wahlweise mit Kontaktausgang 100 Liter/ Impuls oder 1.000 Liter/ Impuls frei wählbar; DN 150 wahlweise mit Kontaktausgang 1.000 Liter/ Impuls oder 10.000 Liter/ Impuls frei wählbar; Kabellänge 2 m Kontaktstecker wird nachträglich im Zählwerk, ohne Zerstörung der Eichplombe, installiert |  |  |