| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Montageblock perfekt Typ: Duo perfekt, Rotguss Gesamte Rohrstrecke in einem Stück gegossen, ohne jegliche Verbindungselemente und dauerhaft dicht. Zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Wasserzählern, bestehend aus: 2 Stück Unterputzventilen ¾" aus Rotguss, DIN DVGW registriert mit Schallschutzzulassung. 2 Stück Einrohranschluss - Stücke (EAS) ¾" aus Rotguss für Wohnungs-Wasserzähler istameter m Qn 1,5 m³/h. Die Einbauteile sind mit Schutzkappen versehen und dichtheitsgeprüft. Zusätzlich haben die UP-Ventile einen Kunststoffschaft zum Absperren und Regulieren. Anschlüsse in ¾" IG. Sämtliche Einbauteile sind in hochwertigem, druck- und zugfestem sowie gegen aggressive Baumaterialien resistenten 2 Komponenten PU-Hartschaum (gemäß Brandschutzklasse B 2) wärme- und schalldämmend gemäß DIN 1988 Teil 2 nach Trinkwasser-Installation (TRWI) eingeschäumt. Durch Bautiefe 60 mm perfekte Kälte-/Wärmedämmung und Verhinderung von Tauwasserbildung sowie Erfüllung der Anforderungen des Schallschutzes nach DIN 4109, 22 db (A). Incl. 8 Befestigungslaschen, geeignet für Mauerwerk, Rückwand und Seitenmontage sowie für Vorwand-Installationssysteme. Zusätzlich 4 Montagewinkel. Teilbar durch einfaches durchsägen in zwei Monoblöcke. Abmessungen Montageblock Duo, perfekt: Breite : 300 Höhe : 214 Tiefe : 60 Typ Artikel-Nr. Montageblock Duo, perfekt Rp ¾ IG  39990 Messinggriff für Unterputzventil kalt; 0 – 35mm  45515 Messinggriff für Unterputzventil warm; 0 – 35mm  45516 Messinggriff für Unterputzventil kalt; 0 – 90mm  45512 Messinggriff für Unterputzventil warm; 0 – 90mm  45513 |  |  |