| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einzel- preis EURO | Gesamt- preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – optischer Rauchwarnmelder Typ: fumonic® 3 , Art.-Nr.: 11280 Batterieversorgter optischer Rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen Alarmierung für die Anwendung in privaten Bereichen nach EN 14604 mit fest integrierter Stromversorgung geeignet für den Langzeiteinsatz mit folgenden Merkmalen: Optischer Rauchwarnmelder zur Detektion von Rauch in der Brandentstehungsphase Optimale Raucherkennung durch innovatives, richtungsunabhängiges und strömungsoptimiertes Erkennungsverfahren Die akustische Alarmierung erfolgt über den integrierten Piezo-Alarmgeber mit lautstarkem Ton > 85 dB (A) in 3 m Energieversorgung mittels 3,6 V-Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren Große Multifunktionstaste zur komfortablen Stummschaltung und Alarmprüfung vom Boden LED Leuchtdiode zur Orientierung im Alarmfall Integriertes Ansaugsystem zur Rauchverifizierung und Alarm Echtheitsprüfung sowie zur Minimierung von Täuschungsalarmen Integrierte Echtzeituhr zur Protokollierung von Störungen Optische Funktionsanzeige zur Signalisierung von Störungen Mechanische Plombensicherung Automatische Energieüberwachung Demontageerkennung Verschmutzungs- und Verstopfungserkennung Im Lieferumfang enhalten: Meldersockel, Plombe, Batterie sowie Schrauben und Dübel zur Befestigung Detektionsprinzip: Tyndall-Effekt Alarmanzeige: Optisch und akustisch Individualanzeige: rote LED, weiße LED Zulassungen: VdS G211038 CE 0786-CPD-21051 Schutzart nach EN 60 529: IP 30 Erfüllte Normen: EN 14604:2005 EN 300220-2 V2.3.1 Batterielebensdauer: 10 Jahre im Normalbetrieb Betriebspannung: 3,6 V DC Durchschnittlicher Betriebsstrom: < 20 µA Ansprechempfindlichkeit: < 0,25 dB/m im Testtunnel nach EN 54-7 Signalton: > 85 dB (A) in 3 m Abstand Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C Luftfeuchtigkeit: max. 90 % RH Farbe Gehäuse: weiß Material: ABS UV stabilisiert Durchmesser: 108 mm Abmessungen: (H x Ø): 53 mm inklusive Sockel Bohrlochabstand Sockel: 40,0 – 68,0 mm |  |  |