| Contatore di calore ad Ultrasuoni |
| --- |
| Art. | Descrizione | Q.tà |
|  | Contatore di calore ad ultrasuoni ULTEGO® III Perfect |  |
|  | - Contatore di calore statico, ad ultrasuoni, senza parti in movimento con due opposti trasduttori (di ricezione ed invio), versione combinata senza necessità di tratti rettilinei, insensibile alla presenza di impurità;memorizzazione di 18 valori di fine mese. Omologazione secondo la Direttiva MID(direttiva europea 2004/22/CE) fornito con protocollo di test; - misurazione precisa e stabile - precisione in sovraccarico - rilevazione precisa anche delle più piccole portate - minime perdite di carico - range dinamico 1:1000 - installazione orizzontale e verticale - esente da manutenzione - portate da 0,6 m3/h a 60 m3/h - pressione nominale PN16 o PN25 a scelta - Limiti di campo di temperatura 15…130 C° - Grado di protezione IP54 - alimentazione a batteria 11 anni - Centralina separabile per montaggio a parete - filettatura secondo ISO 228/1 - portata massima Qp2 |  |
|  | SCELTA DEI MODELLI: |  |
| 77500-05F | ultego® III 0,6 perfect 110 mm – G ¾” – sonda 1,5 m – Qn 0,6 m3/h | 1 |
| 77500-07F | ultego® III 0,6 perfect 190 mm – G 1” – sonda 1,5 m – Qn 0,6 m3/h | 1 |
| 77500-08F | ultego® III 0,6 perfect 110 mm – DN20 –sonda 1,5 m – Qn 0,6 m3/h | 1 |
| 77501-21F | ultego® III 1,5 perfect 110 mm – G ¾” – sonda 1,5 m – Qn 1,5 m3/h | 1 |
| 77501-23F | ultego® III 1,5 perfect 190 mm – G 1” – sonda 1,5 m – Qn 1,5 m3/h | 1 |
| 77501-24F | ultego® III 1,5 perfect 190 mm – DN20 –sonda 1,5 m – Qn 1,5 m3/h | 1 |
| 77502-36F | ultego® III 2,5 perfect 130 mm – G 1” – sonda 1,5 m – Qn 2,5 m3/h | 1 |
| 77502-38F | ultego® III 2,5 perfect 190 mm – G 1” – sonda 1,5 m – Qn 2,5 m3/h | 1 |
| 77502-39F | ultego® III 2,5 perfect 190 mm – DN20 –sonda 1,5 m – Qn 2,5 m3/h | 1 |
| 77503-45F | ultego® III 3,5 perfect 260 mm – G 1” ¼ – sonda 1,5 m – Qn 3,5 m3/h | 1 |
| 77503-46F | ultego® III 3,5 perfect 260 mm – DN25 – sonda 1,5 m – Qn 3,5 m3/h | 1 |
| 77504-50F | ultego® III 6,0 perfect 260 mm – G 1” ¼ – sonda 1,5 m – Qn 6,0 m3/h | 1 |
| 77504-52F | ultego® III 6,0 perfect 260 mm – DN25 – sonda 1,5 m – Qn 6,0 m3/h | 1 |
| 77505-60F | ultego® III 10 perfect 300 mm – G 2” – sonda 1,5 m – Qn 10 m3/h | 1 |
| 77505-61F | ultego® III 10 perfect 300 mm – DN40 – sonda 1,5 m – Qn 10 m3/h | 1 |
| 77506-65F | ultego® III 15 perfect 270 mm – DN50 – sonda 1,5 m – Qn 15 m3/h | 1 |
| 77507-70F | ultego® III 25 perfect 300 mm – DN65 – sonda 1,5 m – Qn 25 m3/h | 1 |
| 77508-74F | ultego® III 40 perfect 300 mm – DN80 – sonda 1,5 m – Qn 40 m3/h | 1 |
| 77509-83F | ultego® III 60 perfect 300 mm – DN100 – sonda 1,5 m – Qn 60 m3/h | 1 |
|  | ACCESSORI PER ULTEGO: |  |
| 18391 | Pozzetto/tronchetto versione perfect fino a 10 m3/h(ord. N°2 pz) 5/50mm | 2 |
| 18392 | Pozzetto/tronchetto versione perfect da 15 m3/h(ord. N°2 pz) 5/80mm | 2 |
|  | SUPPLEMENTI VERSIONE PERFECT: |  |
| S-D | Versione dual (risc./raffr.) |  |
| S-5M | Lunghezza sonde 5 m |  |
| S-220 | Alimentazione 220-240 V AC |  |
| S-24 | Alimentazione 12-24 V AC/DC |  |
| S-C3 | Lunghezza cavo volumetrica/centralina 3m |  |
| S-C5 | Lunghezza cavo volumetrica/centralina 5m |  |
| IMP | Uscita impulsiva per calore volume |  |
| MBUS | Modulo M-Bus |  |
| ANA | Uscita analogica * 0/4-20 mA o 0-10V |  |
| MBUS2IMP | Modulo m-bus con 2 ingressi impulsivi |  |
|  | N.B. Gli ultego perfect vengono forniti per installazione sul ritorno, con due sonde esterne. Su richiesta sono disponibili anche per installazione sulla mandata. |  |