Testo di capitolato ultego® III  smart

| Pos. | Q.tà | Descrizione | Prezzo unitario € | Prezzo totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ista – Contatore di calore a ultrasuoni Tipo: ultego III smart, m-bus Contatore di calore a ultrasuoni in versione compatta con batteria integrata (durata 11 anni) e due sonde di temperatura Contatore omologato secondo direttiva MID, consistente in: misuratore di portata con due sensori integrati secondo il principio di misura a ultrasuoni, senza parti in movimento che possono usurarsi, sensore temperatura di ritorno integrato Pt500, sensore temperatura di mandata per montaggio diretto nel pozzetto Pt500. Tasto integrato per attivazione del display al contatto. Display LCD con 5 cicli di visualizzazione: • Ciclo 0 “Utente” • Ciclo 1 “Valori attuali” • Ciclo 2 “Valori mesi precedenti” • Ciclo 3 “Informazioni generali” • Ciclo 4 “Altro” Varie funzioni di visualizzazione quali, ad esempio: • Portata istantanea • Consumo all’ultima data di riferimento • Portata massima • Temperatura massima di mandata e di ritorno Estratto dai dati tecnici: Contatori a ultrasuoni con batteria 11 anni lunghezza sonda 1,5m – predisposizione collegamento m-bus Qn in m3/h Lungh. in mm DN in mm Attacco Articolo 0,6 110 15 G 3/4 B  77633 1,5 110 15 G 3/4 B  77634 2,5 130 20 G 1 B  77635 Accessori: Descrizione: Articolo Pozzetto/tronchetto 5/50mm  18391 Pozzetto/tronchetto Rp ¾”  18386 Due uscite impulsive per volume  IMP Sonde lunghezza 5m  S-5M Optosonic U per trasmissione dati via radio  19449 |  |  |