Приложение № 1

к договору № _____

от «__» ______ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УЗЛОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование работ

Проектирование, поставка оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию Узлов Учета потребления коммунальных ресурсов (далее: УУ), включающие:

(а) Индивидуальные Приборы Учета:

- Теплосчетчики для учета Тепловой Энергии (далее: ИПУ ТЭ),

- Теплосчетчики для учета Холодоснабжения (как части «Абонентского узла регулирования и учета холодоснабжения», далее: ИПУ ХС),

- Счетчики воды для учета Водоснабжения, включая: ХВС (далее: ИПУ ХВС), ГВС (далее: ИПУ ГВС);

(б) Оборудования для диспетчеризации дистанционного сбора показаний ИПУ («Система автоматического сбора данных» / далее: Система сбора показаний ИПУ).

Основание для работ

Основанием для организации работ является технические условия на проектирование узлов учета выданные - __________ «__________»

Паспорта систем коммунального потребления (отопление, холодоснабжения, водоснабжение) и Индивидуальных Приборов Учета (отопление, холодоснабжения, водоснабжение).

Заказчик

__________ «__________»

Исполнитель

__________ «__________»

Объект

__________  (далее – объект).

Характеристика объекта

| Описание с местоположение объекта | Жилой дом по ____________ района ____________ города ____________ |
| --- | --- |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Назначение здания | Жилое, административное, обеспечение автостоянки на подземных уровнях |
| Ориентировочная общая площадь объекта | _____ м², в т.ч. _____ м² помещений общественного назначения |
| Ориентировочные размеры по секциям и особенности формы | _ секция: _ секция: | _____ м Х _____ м (прямоугольной формы) _____ м Х _____ м (_____________ формы) |
| Количество секций/подъездов | _ секция: _ секция: | ___ подъездов ___ подъездов |
| Этажность объекта | _ секция: _ секция: | _____ подземных и _____ наземных этажей _____ подземных и _____ наземных этажей |
| Назначение этажей | _ секция: | _____ подземные этажи – автостоянка. 1 наземный этаж – помещения общественного назначения. со __ по __ наземные этажи – квартиры. |
|  | _ секция: | _____ подземные этажи – автостоянка. 1 наземный этаж – помещения общественного назначения. со __ по __ наземные этажи – квартиры. |
| Количество помещений общественного назначения и квартир | _ секция: | _____ помещения общественного назначения. _____ квартир. |
|  | _ секция: | _____ помещения общественного назначения. _____ квартир. |
| Ориентировочные количество УУ (возможно объединение всех или части УУ различных видов учета) | _ секция: | _____ |
|  | _ секция: | _____ |
|  | Итого: | _____ |
| Ориентировочные количество ИПУ | _ секция: | _____ ИПУ ТЭ _____ ИПУ ХС _____ ИПУ ХВС _____ ИПУ ГВС |
|  | _ секция: | _____ ИПУ ТЭ _____ ИПУ ХС _____ ИПУ ХВС _____ ИПУ ГВС |
|  | Итого: | _____ ИПУ ТЭ _____ ИПУ ХС _____ ИПУ ХВС _____ ИПУ ГВС |
| Ориентировочные количество ИПУ в Системе сбора показаний ИПУ | Итого: | _____ ИПУ ТЭ _____ ИПУ ХС _____ ИПУ ХВС _____ ИПУ ГВС |

Климатические условия на объекте

от 0°С до +40°С и относительной влажности до 98% при температуре +25°С;

Эксплуатирующая организация

- «Исполнитель» в соответствии с ПП РФ №354 – _________ (УК на основании решения Застройщика / по итогам конкурса / по итогам собрания жильцов)

- Техническое обслуживание узлов учета ИПУ и системы – _________ (на основании решения Исполнителя)

Источник финансирования

На основании решения заказчик.

- НАЗНАЧЕНИЕ и ЦЕЛИ

  - С целью выполнения Федерального закона РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ (Статья 13, пункт 7)  осуществить оснащение объекта находящегося ________  Узлами Учета потребления коммунальных ресурсов, включающих оборудование типа «Индивидуальный Прибор Учета» («ИПУ»), не требующего автоматического либо ручного диспетчерского управления*

* Примечание: любое вмешательство или управление работой ИПУ противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

  - С целью выполнения ПП РФ от 06.05.2011 №354 (Пункт IV, Статья 31 (ж)), обеспечить на объекте возможность диспетчеризации сбора показаний приборов учета (автоматического дистанционного сбора данных) с целью осуществления своевременного и эффективного расчета размера платы за коммунальные услуги.

  - С целью выполнения Федерального закона РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ (Статья 11, пункт 7)  осуществить выбор производителя ИПУ и Системы сбора показаний ИПУ, обеспечивающего «оптимальные инженерно-технические и технологические решения, при условии их надлежащей реализации».

- ТРЕБОВАНИЯ

  - Узлы учета

    - Проект должен быть разработан на основании существующих нормами и технологических требований, предъявляемых к узлам учета потребления коммунальных услуг («Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» и «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации») и инструкциям производителей.

    - Проектом предусмотреть установку средства измерения потребления коммунальных услуг (Индивидуальный Прибор Учета» («ИПУ»)), зарегистрированных в Государственном реестре средств измерений  с целью гарантированного обеспечения достоверных измерений, определение и индикацию текущих значений расхода, температуры, тепловой энергии, времени  (в объеме, определенном сертификатами Госстандарта на средства измерений) и архивирование результатов измерений и вычислений.

    - Расходомеры ИПУ должны иметь допустимые гидравлические потери.

    - ИПУ должно быть автономными (иметь встроенные источники питания (аккумуляторные батареи)).

    - Демонтаж ИПУ для поверки должен производиться без демонтажа каких-либо кабелей, присоединяемых к этим ИПУ.

    - Оборудование может быть размещено в сантехническом шкафе с вентиляционными отверстиями и замком для защиты оборудования от несанкционированного доступа и воздействия.

    - Предусмотреть установку фильтров одновременно как на подающем, так и на обратном трубопроводах в местах их присоединения к магистралям, в том числе и в системах с П-образными стояками при наличии термостатов.

    - Предусмотреть клапан и термоэлемент отдельными позициями.

    - Установку ИПУ и балансировочных клапанов предусматривать на высоте 1,0–1,5 м, являющейся нормируемой для счетчиков воды и позволяющей стоя осуществлять обслуживание.

    - Предусмотреть в документации к эксплуатации Узла учета: (а) обязательные мероприятия по удалению строительного мусора из трубопроводов и отопительных приборов до начала установки вышеуказанного оборудования; (б) приемку регулирующего оборудования осуществлять только с составлением акта о проведении его проектных настроек.

  - Диспетчеризация / «Система автоматического сбора данных»

    - Проектом предусмотреть установку модификаций ИПУ предусматривающих возможность автоматического дистанционного сбора показаний.

    - Проектом предусмотреть Систему автоматического сбора данных (показаний учета ИПУ) без необходимости доступа на объект. С этой целью система должна обеспечивать передачу данных через сотовую связь любого из операторов России и быть адаптирована с Интернетом для одновременного получения показаний заинтересованными лицами в любом месте (как минимум для: Расчетной организации, Главного инженера Исполнителя, Диспетчера (для текущего контроля за потреблением коммунальных ресурсов).

    - С целью снижения расходов на закупку, монтаж и последующее сервисное обслуживание, Система автоматического сбора данных должна иметь минимальное количество устройств предназначенных для сбора, хранения и отправки с объекта показаний индивидуальных приборов учета объекта, а именно: этажных концентраторов, роутеров, терминалов, маршрутизаторов, узлов. Обозначенных устройств должно быть не более 1 на 200-300 шт. ИПУ, оборудованных (или имеющих встроенными) модулями, непосредственно регистрирующими и хранящими показания индивидуального прибора учета до момента их передачи.

    - С целью снижения расходов на содержание и сервисное обслуживание, все приборы Система автоматического сбора данных должны быть автономны (иметь встроенные источники питания (аккумуляторные батареи)), беспроводными и не иметь внешних антенн).

    - С целью снижения расходов на передачу показаний ИПУ с объекта, Система автоматического сбора данных должна иметь минимальное количество СИМ-карт операторов сотовой связи (не более 1 СИМ-карты сотового оператора на 200-300 ИПУ).

    - Система должна предусматривать ограничение доступа (входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам).

    - Систему автоматического сбора данных должна обеспечивать долговременное хранение показаний учета ИПУ и возможность обработки этих данных для статистического анализа, с целью контроля потребления коммунальных ресурсов.

    - Проект выполнить в трех экземплярах, один экземпляр согласованного проекта передать Исполнителю.

- Исходные данные для проектирования

С целью проектирования узлов учета Заказчик предоставляет следующие исходные данные:

Техническое задание на установку узла учета, утвержденное заказчиком.

Источник теплоснабжения: __________

Источник холодоснабжения: __________

Источник водоснабжения: __________

Тип системы теплоснабжения: горизонтальная

Тип системы холодоснабжения: __________

Тип системы водоснабжения: __________

Схема присоединения теплоснабжения: _____________________________

Схема присоединения холодоснабжения: _____________________________

Схема присоединения водоснабжения: ____________________________________

Тепловая нагрузка системы отопления: _______ Гкал/ч

Тепловая нагрузка системы водоснабжения ГВС _______ Гкал/ч

Потери тепла __________ Гкал/ч

Температурный график тепловой сети: ________ºС

Расчетная температура ГВС: _____ºС

Расходомеры ИПУ, должны быть рассчитаны на работу при максимальной температуре теплоносителя, равной:

- __ ºС (в подающем трубопроводе теплового ввода);

- __ ºС ( в обратном трубопроводе теплового ввода);

- __ ºС (в трубопроводе ГВС)

Циркуляционный расход системы теплоснабжения ___________________________м3/час

Циркуляционный расход системы холодоснабжения ___________________________м3/час

Циркуляционный расход ГВС___________________________м3/час

Циркуляционный расход ХВС___________________________м3/час

Давление в трубопроводе системы отопления: ____________

Давление в трубопроводе системы холодоснабжения: ____________

Давление в трубопроводе системы водоснабжения: ____________

Дополнительные потери давления по подающему и обратному трубопроводам, связанные с установкой расходомеров, не должны превышать – __ по каждому трубопроводу.

- Первичная подготовка объекта к установке узлов учета.

Застройщик обеспечивает пред установочную подготовку мест определенных проектом  для установки узлов учета тепловой энергии в соответствии с нормативными документами: «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» и «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»).

В том числе, заказчик обеспечивает:

- работоспособность входной арматуры;

- ликвидацию течей из арматуры и трубопроводов отопления, холодоснабжения, ГВС и ХВС.

- при установке узлов учета на трубопроводах предусматривать ремонт или установку (при отсутствии) отключающей арматуры до и после узла учета (приварные шаровые краны, затворы), на обратном трубопроводе предусмотреть запорно-регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для регулирования расхода теплоносителя.

- Состав технических средств.

5.1        Состав технических средств каждого узла определяется в проекте узла.

5.2        Состав технических средств должен соответствовать требованиям пункта 2 настоящего ТЗ.

5.3      С целью обеспечения выбора оптимальных инженерно-технических и технологические решений надлежащего качества, обеспечивающих необходимые сроки службы, надежности, гарантии ИПУ и Системы сбора показаний ИПУ, сроков поставки к производителю оборудования ИПУ и Системы, предъявляются следующие требования:

(а)  Компания-производитель должна узко специализироваться на разработке, производстве, поставке ИПУ и Системы сбора показаний ИПУ.

(б)  Стаж работы компании на Российском рынке не менее 20 лет.

(в) Количество работающих объектов с Системой сбора показаний ИПУ в предлагаемой модификации Системы сбора показаний ИПУ должно составлять не менее 120 ("одинаковая модификация" предполагает 100% взаимозаменяемость всего оборудования на всех объектах из указанного числа).

- Рекомендуемый производитель и оборудование в качестве ИПУ и Системы сбора данных

  - С целью выполнения требований пунктов 1.3 и 5.3 настоящего ТЗ, УУ выполнить на базе:

(а)   Теплосчетчика системы теплоснабжения  (включающий расходомер, термопреобразователи сопротивления, однотрубное соединение, присоединители):

ИПУ типа - Теплосчетчик производства компании ISTA (ИСТА) «Sensonic II» («Сенсоник II») в компактном исполнении для систем отопления с горизонтальной разводкой в модификациях: для установки в подающий либо в обратный трубопроводы и с номинальными расходами: 0,6; 1,5 и 2,5 м3/час. Имеет встроенный архив на 12 месяцев.

(б)   Теплосчетчика системы холодоснабжения  (включающий расходомер, термопреобразователи сопротивления, однотрубное соединение, присоединители):

ИПУ типа - Теплосчетчик производства компании ISTA (ИСТА) «Sensonic II» («Сенсоник II») в компактном исполнении для систем отопления с горизонтальной разводкой в модификациях: для установки в подающий либо в обратный трубопроводы и с номинальными расходами: 0,6; 1,5 и 2,5 м3/час. Имеет встроенный архив на 12 месяцев.

(в) Счетчика воды ГВС и ХВС системы водоснабжения  (включающий расходомер и присоединители):

ИПУ типа - Счетчик воды производства компании ISTA (ИСТА) «domaqua m» («Домаква М») одноструйный крыльчатый с номинальными расходами: 1,5 и 2,5 м3/час.

  - Системы сбора показаний ИПУ для обеспечения дистанционного сбора показаний ИПУ:

Система типа - «Система автоматического осбора данных по радиоканалу «Symphonic Sensor net»» производства компании ISTA («Сенсорная Сеть Симфоник» производства компании ИСТА).

- Требования к монтажу и пуско-наладке

  - При монтаже оборудования использовать инструкции производителя.

  - При монтаже оборудования применить монтажные комплекты.

  - При монтаже оборудования в системы снабжения применить материалы трубопроводов и изделия из коррозионно-стойких материалов.

  - Выполнение монтажных и пусконаладочных работ на установку узлов учета и системы передачи данных осуществляется в объеме, предусмотренном проектами узлов учета.

  - Заказчик контролирует производство и выполнение работ на объектах.

  - Осуществлять пломбировку ИПУ сразу при установке.

  - Передавать установленное оборудование по Актам Приёма-передачи не позднее дня установки.

- Сдача узлов учета в эксплуатацию

Сдачу-приемку узлов учета и одновременная их передача на баланс заказчику осуществляется комиссией в составе представителей: Заказчика, Подрядчика, Представителя ресурсоснабжающей организации.